## Slide 1: 台塑企業承攬商入廠前教育訓練

## Slide 2: 訓練綱要
一、承攬商出入廠管理規定
二、一般工安安全規定

## Slide 3
一
承攬商出入廠管理規定

## Slide 4
進出廠須知：
必須持合約入廠證或合約車輛入廠證刷卡進出廠。
一、承攬商出入廠管理規定
合約書(承攬書)或工程承攬切結書影本(麥寮油漆保固工程憑「工程保固書」影本)
施工作業安全告知單影本。
人員身分證影本或車輛行照影本。
勞保卡或100萬(工程類，意外險身故保險金額合計不得低於600萬元/人)以上之意外險保單影本。
03
04
02
01
如何申請？ 廠商填寫「入廠申請單」並檢附：
經辦部門
廠商
警衛部門
一式二聯
複核後2日核發入廠證
提出
審核

## Slide 5
廠商不及事先申辦合約入廠證需進廠時怎麼辦？
廠商應要求人員於入廠前參加出入廠及安全教育訓練
並立切結書並檢附下列文件影本：
一、承攬商出入廠管理規定
施工作業
安全告知單
承攬書或
合約書或
工程承攬切結書
經辦部門再據此開立「車輛人員進出廠憑單」。
警衛部門電腦查核憑單後發給臨時入廠證刷卡入廠。
※連續三日以上入廠工作者應即辦理「合約入廠證」

## Slide 6
出入廠時間有無限制?
除例假日之外的每日出入廠時間為：
一、承攬商出入廠管理規定
廠區 | 入廠時間 | 出廠時間
麥寮 | 07：00～18：00 | 11月~翌年2月：19：00前 3月～10月：19:30前
麥寮以外 | 07：00～17：00 | 18：00前
  如遇特殊情形需在例休假日或上列時間外出入廠時，主辦部門應事先開立「車輛/人員進出廠憑單」，經二級主管課長以上主管核簽後，於下班(下午五時)前送警衛部門憑以執行。

## Slide 7
人員進廠須知
一、承攬商出入廠管理規定
人員及車輛未經許可擅自進入管制區者。
廠商罰10,000元

## Slide 8
人員進廠須知(續)
一、承攬商出入廠管理規定
廠商罰50,000元、永久禁止入廠
1.攜帶火種入廠
2.廠內非指定地點吸煙
3.攜帶酒類(含酒精飲料)入廠或在廠內喝酒或酗酒滋事者。
4.翻爬圍牆進出廠區(經查無竊盜嫌疑）

## Slide 9
人員進廠須知(續)
一、承攬商出入廠管理規定
賭博、鬥毆等不當行為者
廠商罰10,000元、禁止入廠一年

## Slide 10
人員進廠須知(續)
一、承攬商出入廠管理規定
廠商罰10,000元，禁止入廠3個月
未經業主核准挾帶具有照相或攝錄影功能器材
攜帶檳榔進入廠區或於廠區內嚼檳榔
廠商罰10,000元

## Slide 11
車輛進廠須知
一、承攬商出入廠管理規定
車輛應裝妥滅燄器，且其濾網應保持正常無破損
進入管制區域之車輛未裝設滅燄器
廠商罰10,000元

## Slide 12
車輛進廠須知
一、承攬商出入廠管理規定
1.履帶車輛直接於廠內道路行駛
2.未經許可擅自挖掘或損壞廠區內道路、草皮、花木者。
廠商罰10,000元

## Slide 13
車輛進廠須知
一、承攬商出入廠管理規定
初次：廠商罰3,000元
超速行駛
未經逾時申請之人員於下班後仍留於廠區內
未遵守交通號誌、標誌、標線行駛
註：廠區內無照駕駛或無牌照車輛進入廠區
廠商罰5,000元
再次：廠商罰5,000元、禁止入廠一年。
廠商罰3,000元
廠商罰1,000元

## Slide 14
人員車輛進廠須知
一、承攬商出入廠管理規定
入廠證
冒用他人入廠證或無證矇混入廠
將入廠證轉借他人使用
製造、販售或使用偽造入廠證
罰50,000元，禁止入廠並送法辦
遺失入廠證未註銷而被冒用
罰10,000元，禁止入廠
遺失入廠證或逾期未繳銷
罰1,000元

## Slide 15
人員車輛進廠須知
一、承攬商出入廠管理規定
物料
承攬商之工具、物品、材料未依規定辦理出廠手續而逕行攜出廠，每次罰10,000元。
承攬商之工具、物品、材料依規定辦理出廠，但查有不符或超帶係因疏忽所致，罰該料品2倍金額。
承攬商將工具、物品、材料(經查非屬承攬商所有)惡意挾帶出廠或竊取、挪用者，罰該料品15倍金額(總額未滿一萬元者以一萬元計)，禁止入廠並送法辦
過磅總重超過地磅管制上限，每噸罰500元

## Slide 16
人員車輛進廠須知
一、承攬商出入廠管理規定
其他
冒簽業主經辦或警衛部門人員姓名
罰100,000元，禁止入廠並送法辦
車輛撞毀廠內設施
車輛、機具、料品等未停放於指定位置
廠區內打赤腳或打赤膊經勸導無效
廠區或工地內隨地便溺
罰5,000元

## Slide 17
二
廠區作業安全規定

## Slide 18
二、廠區作業安全規定
訓練目的
工地或生產廠內等之作業場所因為參與作業的人員沒有遵守作業安全規定及馬馬虎虎之心理，隨時都可能會發生無法預測之危險，為讓進入本企業所屬之作業場所的作業人員於入廠參與作業前能確實瞭解各項安全規定，所以特別要求所有工作人員，須接受工安教育訓練。

## Slide 19
二、廠區作業安全規定
1.一般作業安全規定
2.明火作業安全
3.用電作業安全
4.高工作業安全
5.局限作業安全

## Slide 20
二、廠區作業安全規定
1.一般作業安全規定
進入工作場所一律配戴安全帽，且安全配戴時須將帽帶筘住下巴防止脫落違反規定依下列罰扣：
有戴安全帽無帽帶或未依標準配戴均罰扣5,000元並禁止施工

## Slide 21
二、廠區作業安全規定
1.一般作業安全規定
進入工地請穿安全鞋
及穿拖鞋禁止入廠

## Slide 22
二、廠區作業安全規定
1.一般作業安全規定
堆高機操作人員應取得合格操作證照
，違反規定罰扣5,000元。

## Slide 23
二、廠區作業安全規定
1.一般作業安全規定
不得擅自轉動、開啟廠內機械設備、電氣設備、
管路之開關或閥、盲封及停用中之電梯、升降梯
等機械、設備，違反規定罰扣50,000元。

## Slide 24
二、廠區作業安全規定
1.一般作業安全規定
每日收工後應將施工場所打掃清潔，廢棄物及垃圾
應妥善收集或袋裝，未清除罰扣10,000元

## Slide 25
二、廠區作業安全規定
垃圾分類整理: 1.可燃 2.不可燃 3.保特瓶 4.鋁箔包 5.鐵罐 6.鋁罐 7.玻璃瓶 8.廢紙，未依規定分類罰扣50,000元、未依規定放置或清理罰扣10,000元。
1.一般作業安全規定

## Slide 26
二、廠區作業安全規定
2.明火作業安全-企業事故案例
事故摘要： ○○年○月○○廠包商施工人員於RA管架第20柱以乙炔、砂輪機進行管架頂層格子板切割作業，因明火作業時火星收集不完全造成下方2吋燃氣管線保溫閥箱悶燒。
火花殘渣掉落處
保溫閥箱
人員作業處
燃氣管線保溫閥箱

## Slide 27
二、廠區作業安全規定
2.明火作業安全
從事明火必須經申請核准取得「工作安全許可」始可施工作業，需要超逾原許可之範圍區或時間明火作業，應再申請核准才可動火施工；違者罰款50,000元。

## Slide 28
二、廠區作業安全規定
2.明火作業安全
一般規定：
明火作業應依核准之地點或部位施工，不得隨意變更。
不得逾時明火施工。
在儲槽等密閉容器內部明火作業，所有送氣、送液之管路及容器之進、出料口，均應確實遮斷盲封並掛置「檢修中禁止操作」之安全警告標示，未經業主許可不得擅自將進、出容器管路之遮斷閥、盲封板、安全警告標示開啟或移動，氧、乙炔氣體鋼瓶不得移置於容器內使用。
明火作業時，安全督導員未在場時，嚴禁明火。

## Slide 29
二、廠區作業安全規定
2.明火作業安全
業主監工或安全督導人員指示暫停明火作業，應經許可才可動火施工，違反規定罰扣100,000元，施工人員驅逐出廠30天。

## Slide 30
二、廠區作業安全規定
2.明火作業安全
明火作業期間有受火花、焊渣飛散滴落或火燄高熱波及之區域內之可燃性物品、電線、管路、機具等，應依規定清移或做好遮護、隔離及確實設置防止火花飛散等之安全防護設施(如防火毯之鋪設)。違反規定罰扣50,000元，並禁止施工

## Slide 31
二、廠區作業安全規定
2.明火作業安全
為保護施工人員操作安全及施工時火花四處飛濺引發火災切管機之砂輪須設護蓋、若無護蓋禁止使用

## Slide 32
二、廠區作業安全規定
2.明火作業安全
研磨、電焊時需配戴防護器具，未配戴防護器具禁止施工。違反者依規定罰扣5,000元。
砂輪機研磨作業
砂輪機研磨作業
防護手套
護目鏡

## Slide 33
二、廠區作業安全規定
2.明火作業安全
承攬商自備之氧、乙炔及氬氣等氣體鋼瓶與附屬器具，應確保使用功能之完整性，並應增訂納入自主檢查表檢點項目，檢查部位包括瓶體外觀及直立固定、頂部護蓋、開關閥門、色環期限、內容物名稱及安全標示、減壓調節器、壓力錶、專用管箍及橡皮管(連接乙炔鋼瓶須有防止回火裝置)等，並於施工前確實檢點及記錄，違反者依規定罰扣3,000元。
防逆火裝置
壓力錶須保持功能正常

## Slide 34
二、廠區作業安全規定
2.明火作業安全
使用氧、乙炔等氣體明火作業，必須使用專用之點火工具（氣焊、熔切使用打火石，噴燈加熱及燃燒使用打火機），點火工具由設備經管部門指派專人進行管理，承攬商嚴禁攜帶任何點火工具入廠。違反者依規定罰扣50,000元，並永久禁止入廠。

## Slide 35
二、廠區作業安全規定
3.用電作業安全-企業事故案例
事故摘要： ○○年○○月○○廠TD20A-2驟冷塔架台由承攬商○○公司下包商○○公司員工○○○，於驟冷塔西南側從事管線修改焊接作業，以蹲靠於驟冷塔之CLIP(焊接母材)從事電焊作業，因重心不穩致遭電焊柄上之焊條觸及右大腿，遭電擊經送醫不治。
電焊工作位置空間狹窄
發生事故時狀況模擬

## Slide 36
二、廠區作業安全規定
3.用電作業安全
電氣機具入場規定：
承攬商自備用電器具（設備工具）及電氣材料入廠前，須將其名稱、數量、用電容量等通知業主監工人員，以便安排電氣檢查人員於入廠時配合檢查，經檢查確認並於用電器具外部明顯處貼示「電氣機具檢查卡」（標誌）者，始可攜帶入廠，不符合安全規定者，嚴禁攜帶入廠。
承攬商工作人員於每日送電前，應執行安全檢查，確認安全後始可送電，每日收工前或暫停工作時，應將電源開關電源切斷、箱門關閉或電源插頭拔出、電纜線收拾妥當，並檢查確認安全後始可離開，另承攬商安全管理人員應執行複查，如有異常應即通知業主監工人員協助處理。

## Slide 37
二、廠區作業安全規定
3.用電作業安全-電焊機須附防電擊裝置及正確配線
交流電焊機應設置自動電擊防止裝置及電壓表，其功能不得損壞、失效。罰扣10,000元，並禁止入廠。

## Slide 38
二、廠區作業安全規定
3.用電作業安全
電源開關箱穿線孔處應設置襯墊防護，防止電線絕緣被覆割破損傷之措施。

## Slide 39
二、廠區作業安全規定
3.用電作業安全
使用中機械之電線應完好不應破損裸露，且地面潮濕時須架高，避免人員出入有感電之虞，廠商停權三個月，施工人員驅逐出廠30天。
電源線架高

## Slide 40
二、廠區作業安全規定
3.用電作業安全
禁止使用無插頭裸線接電罰扣。

## Slide 41
二、廠區作業安全規定
3.用電作業安全-用電標準接線
電氣導線、接地導線與電源開關、機體外殼連接
之兩接線端，應使用壓著端子、墊圈及螺絲鎖緊。
罰扣5,000元並禁止使用
使用端子連接，並進行包覆

## Slide 42
二、廠區作業安全規定
3.用電作業安全-用電標準接線
使用中機械之電線應完好不應破損裸露，且地面潮濕時須架高，避免人員出入有感電之虞，罰扣20,000元，並禁止使用

## Slide 43
二、廠區作業安全規定
4.高空(架)作業安全-企業事故案例
事故摘要：2016年廠商3名員工，於公共管架過路段進行鏈條懸吊(施工組構架式)施工架搭設作業，過程中懸吊鏈條登山扣變形脫落(疑似荷重超載)，造成3人隨倒塌之施工架墜落地面，導致1人死亡、2人分別輕/重傷。

## Slide 44
二、廠區作業安全規定
4.高空(架)作業安全
高架作業之規定：
高架作業工作人員於每日作業前，應自行檢查安全防護措施。
酗酒、身體虛弱、情緒不佳等狀況者，應禁止其從事高架作業。
雇主僱用勞工從事高架作業時，應依勞工健康保護規則之規定，實施勞工健康檢查及管理。

## Slide 45
二、廠區作業安全規定
4.高空(架)作業安全
施工人員於2公尺高度以上之高處作業，未依規定佩戴安全帶或安全帶未勾掛於安全母索上時，應立即請其離廠且管制30天內不得再入廠，第二次再犯則永久取消其入廠證，另對與其共同作業之人員，廠商須施予2小時以上之工安教育訓練(加強互相督促觀念)，罰扣10,000元。

## Slide 46
二、廠區作業安全規定
4.高空(架)作業安全
雙掛鈎
安全帶

## Slide 47
二、廠區作業安全規定
4.高空(架)作業安全
垂直式安全母索
防墜落器
全身式安全帶
垂直升降防墜器正確使用

## Slide 48
二、廠區作業安全規定
4.高空(架)作業安全
對於高度2公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應依規定訂定墜落災害防止計畫，並採取適當墜落災害防止措施。

## Slide 49
二、廠區作業安全規定
4.高空(架)作業安全
起重機須有操作合格證，且在有效期限內。

## Slide 50
二、廠區作業安全規定
4.高空(架)作業安全
起重機須有年度檢查合格之合格証及工檢編號。

## Slide 51
二、廠區作業安全規定
4.高空(架)作業安全
起重吊掛作業吊桿迴轉半徑範圍，應設安全警戒索、欄柵等隔離設施及安全警告標示，禁止非工作人員、車輛進入，並應設指揮人員指揮作業，並依統一之信號指揮作業。違者罰扣10,000元，並禁止施工。
設置警戒
索、圍籬

## Slide 52
二、廠區作業安全規定
4.高空(架)作業安全
吊車吊勾須有防滑舌片，防滑舌片失去作業功能罰扣3,000元，並禁止使用。
防滑舌片：
1.須裝設且功能正常。
2.須靈活不可卡住。

## Slide 53
二、廠區作業安全規定
5.局限作業安全-企業事故案例
1.事故摘要：○○年○月○○廠進行V808臥式圓筒型熱媒鹽熔解槽固態熱媒投料，投料過程固態熱媒編織袋掉入槽內，承攬商何姓員工未配戴防護器具且未經許可自行入槽擬將編織袋取出，槽內雖為常溫，但常態有氮氣存在，因吸入氮氣致死亡罹災。

## Slide 54
二、廠區作業安全規定
5.局限作業安全
局限作業空間須隨時偵測氧氣量充足否，所以應將偵測器予以校正。

## Slide 55
二、廠區作業安全規定
5.局限作業安全
局限作業須將氧氣偵測器放入作業空間隨時偵測氧氣量並施工前及施工中定時確實檢測及記錄以確保作業安全，並將相關記錄保存三年。

## Slide 56
二、廠區作業安全規定
5.局限作業安全
局限作業空間須隨時送入新鮮空氣以確保作業空間內之氧氣量。

## Slide 57
簡報完畢
敬請指教